## Slide 1: Capstone Report
2017741025 장재우
2017741052 최석원
2016741012 문석준
2017741021 김태겸
May, 19 2022

## Slide 2: Index
HW
1
SW
2
진행 일정
3

## Slide 3: HW
Robot Platform
  하판 조립 완료
  하위 제어기 구현 완료
  비상 스위치(유선) 제작 완료
  Issue
    모터 드라이버 교체 예정
    배선 정리
  To Do
    하판 커버 제작
    포터블 모니터 마운트 제작
    Jetson AGX Xavier까지 조립

## Slide 4: HW
Modules
  프레임 및 커버 출력 중
  Issue
    가공 일정
  To Do
    모듈부 임베디드 시스템 구축
    마그네틱 케이블을 이용한 모듈 전력 공급부 제작
      청소 모듈: 12V 변환, 출력부 제작 필요

## Slide 5: HW
Power
  Robot Platform 문제 없음
  Issue
    Jetson AGX Xavier <-> 노트북용 보조배터리
    최고 출력 설정 시 shutdown issue
      Gazebo 시뮬레이션 상에서 Navigation 실험만 해도 강제 종료
    출력 모드 변경 시 성능 감소
  To Do
    낮은 성능 모드로 실제 로봇 위에서 실험 필요

## Slide 6: HW
통신
  Jetson AGX Xavier <-> STM board
  Issue
    Packet 통신 시 noise 대응 필요
ROS
/cmd_vel
Driving Algorithm
Packet
STM
Xavier
Packet
MOT1
MOT2
MOT3
MOT4
ISSUE

## Slide 7: SW
GUI
  모든 모듈에 동일한 GUI 적용
  각 버튼은 해당 모듈이 장착되었을 때만 작동
  To Do: Delivery
    Room 텍스트
      301~326 까지 입력 가능
      다른 입력 시 작동 안함
    Password 텍스트
      임의의 비밀번호 설정 가능
    Open 버튼
      배달 중일 때만 활성화
      비밀번호 올바르게 입력 시 작동
    Set 버튼
      배달 중 아닐 때 활성화
      Room 텍스트에 올바른 목적지가 입력됐을 때 배달 시작

## Slide 8: SW
GUI
  모든 모듈에 동일한 GUI 적용
  각 버튼은 해당 모듈이 장착되었을 때만 작동
  To Do: Disinfection
    Disinfection 버튼
      방역 알고리즘 수행
      YOLOv5: 문, 문고리 인식
      인식한 위치로 이동
      모듈부: 서보모터를 이용한 소독액 분사

## Slide 9: SW
GUI
  모든 모듈에 동일한 GUI 적용
  각 버튼은 해당 모듈이 장착되었을 때만 작동
  To Do: Cleaning
    Cleaning 버튼
      청소 알고리즘 수행
      Wall following
      모듈부: 흡입모터 동작

## Slide 10: SW
GUI
  모든 모듈에 동일한 GUI 적용
  각 버튼은 해당 모듈이 장착되었을 때만 작동
  비상 정지 버튼(SW)
    비상 정지 스위치(HW)와 별개로 작동
      모터 전력 차단

## Slide 11: SW
SLAM & Navigation
  Mapping
    Cartographer
  Localization
    AMCL
  Navigation
    move_base(DWA)
    Holonomic 경로로 설정
    Issue
      Holonomic 방식으로 로봇이 좌우로 움직일 때 slip 현상 발생

## Slide 12: SW
Delivery
  실제 매핑 후 각 호실 정면에 로봇이 위치할 때의 Pose 저장
  각 호실 별 goal pose를 출력하도록 GUI 와의 연동 필요
322
pose:
Position:
x;
y;
z;
Quaternion:
x;
y;
z;
w;
Database

## Slide 13: SW
Disinfection
  GUI를 통해 작동하도록 연동 필요
  Issue: 오인식 결과 필터링 필요

## Slide 14: SW
Cleaning
  GUI를 통해 작동하도록 연동 필요
  Issue: 코너링 시 진행 방향과 먼 벽으로 튀는 현상 발생

## Slide 15: Q&A
Thank you